## Slide 3
3. Reglas de Oro (Para no olvidar)
No repetir: Nunca pongas la misma medida dos veces en diferentes vistas.
Fuera del dibujo: Las cotas deben colocarse preferiblemente fuera del contorno de la pieza.
Jerarquía: Las cotas menores se ponen más cerca del dibujo y las mayores más alejadas (para que las líneas no se crucen).
Lectura: Las cifras deben poder leerse desde abajo o desde la derecha del dibujo.

## Slide 4
TIPO
DESCRIPCIÓN
USO IDEAL
EN PARALELO
EN SERIE
EN MIXTO
Piezas de alta precisión donde cada medida es independiente.
Piezas sencillas donde no importa el error acumulado.
Es la más común en planos industriales reales.
Todas las cotas parten de una misma línea base.
Las cotas se ponen una al lado de la otra.
Una mezcla de ambas.